## Slide 1: التلوث البيئي المحاضرة الثانية تلوث المياه
اعداد
م.وفاء شمخي جبر
مدرس المادة
جامعة ديالى – كلية العلوم
قسم الكيمياء

## Slide 2: تلوث المياه
يتلوث الماء بكل ما يفسد خصائصه او يغير من طبيعته و يعرف تلوث الماء بانه ( احداث تلف او افساد لنوعية المياه مما يؤدي الى حدوث خلل في نظامها الايكولوجي بصورة او باخرى مما يقلل من قدرتها على اداء دورها الطبيعي بل تصبح ضارة و مؤذية عند استعمالها او تفقد الكثير من قيمتها الاقتصادية و بصفة خاصة مواردها من الاسماك و الاحياء المائية ) و بتعريف اخر :
تلوث المياه : هو تدنيس مجاري الماء من انهار و بحار و محيطات, فضلا عن مياه الامطار و الابار والمياه الجوفية مما يجعل هذه المياه غير صالحة للانسان و الاحياء الاخرى .

## Slide 3: صور تلوث المياه
صور تلوث المياه :
1- استنزاف كميات كبيرة من الاوكسجين الذائب في مياه المحيطات و البحيرات و البحار و الانهار مما يؤدي الى تناقص اعداد الاحياء المائية.
2- زيادة نسبة المواد الكيميائية في المياه مما يجعلها سامة للاحياء.
3- ازدهار و نمو البكتريا و الطفيليات و الاحياء الدقيقة في المياه مما يقلل من قيمتها كمصدر للشرب او ري المحاصيل الزراعية او السباحة.
4- قلة الضوء الذي يعد ضروريا لنمو الاحياء النباتية المائية ( كالطحالب و العوالق ) عن طريق رمي المخلفات الانسانية او النباتية او الحيوانية او المعدنية و المخلفات الصناعية.
5- تسرب مياه المجاري و مياه التصريف الى المياه الطبيعية .

## Slide 4: انواع التلوث المائي
يمكن تقسيم تلوث المياه الى :
اولا : التلوث الطبيعي : و يقصد به التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية ، فيجعله غير مستساغ للاستعمال البشري مثل اكتسابه الرائحة الكريهة او اللون او المذاق .
ثانيا : التلوث الكيميائي : يعني ان يصبح للماء تاثير سام نتيجة لوجود مواد كيميائية خطرة فيه ، مثل مركبات الرصاص ، الزئبق ، الكادميوم ، الزرنيخ و مبيدات الحشرات .
يعد التلوث الكيميائي للماء واحدا من اهم و اخطر المشاكل التي تواجه الانسان في و قتنا ، من المعروف ان المواد الكيميائية يمكن تقسيمها من حيث قابليتها للذوبان في الماء الى نوعين هما :
1- نوع قابل للانحلال .
2- نوع قابل للتراكم و التجمع في الكائنات الحية التي تعيش في الماء و هو الاشد خطرا و تنتمي اليه العناصر الثقيلة مثل الرصاص و الزئبق و مبيدات الحشرات و المنتجات النفطية والمواد العضوية المركبة كاللدائن( البلاستك).

## Slide 5: انواع التلوث المائي
ثالثا : التلوث البايلوجي : عن طريق تواجد ميكروبات مسببة للامراض في المياه او طفيليات كالبلهارسيا و ديدان الاسكارس و الانكلستوما و غيرها ، او وجود احياء نباتية كالطحالب او ورد النيل بكميات كبيرة تتسبب في تغير طبيعة المياه و نوعيتها .
رابعا : التلوث الحراري : يعد هذا النوع من التلوث صورة من صور التلوث بالنفايات الصناعية ، اذ تعمل مصانع الحديد و الصلب و الورق و محطات توليد الطاقة الكهربائية على استعمال المياه في عمليات التبريد ، ثم تقوم بصرف المياه الساخنة الى مياه البرك و الانهار و البحيرات مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة المياه و من ثم تعرض الاحياء المائية الى الخطر. إذ ان الارتفاع في درجة حرارة المياه يؤدي الى زيادة نشاطها و يكون ذلك مصحوبا بزيادة حاجتها الى الاوكسجين الذائب في الماء الذي يقل بدوره بسبب ارتفاع حرارة المياه . ويتسبب التلوث الحراري في فقس بيض الاسماك قبل موسم توافر الغذاء المناسب في المنطقة الموجود فيها و ينتج عن ذلك ابادة لجزء كبير من هذه البيوض . وفي بعض الاحيان يعمل التلوث الحراري للمياه على اكسدة بعض الملوثات المعدنية التي تلقيها المصانع في المياه ، و قد ينتج عن ذلك بعض انواع الاكاسيد السامة .

## Slide 6: اهم ملوثات المياه
1- المخلفات الصناعية : تشمل كافة المواد المتخلفة عن الصناعات الكيميائية و التعدينية و الزراعية و الغذائية التي يتم تصريفها الى المسطحات المائية و التي تؤدي الى تلوث الماء بالاحماض و القلويات والاصباغ والمركبات الهيدروكربونية و الاملاح السامة و الدهون و البكتريا ...... الخ .
2- مياه الصرف الصحي : ثمة دول كثيرة تقوم بصرف مياه الصرف الصحي الى المسطحات المائية كالانهار و البحيرات و البحار على الر غم مما في ذلك من اخطار ،اذ تكون هذه المياه ملوثة بالمواد العضوية و الكيميائية و بعض انواع البكتريا فضلا عن العناصر الثقيلة السامة و تتسبب المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي في حدوث ظاهرة تعرف باسم :
الاثراء الغذائي (Entrophication) : اذ تعد من اهم الظواهر الطبيعية المسببة للتلوث في المسطحات المائية و الشواطئ اذ تؤدي الى ارتفاع نسبة المواد العضوية في الماء الى زيادة في عمليات الايض (Metabolism) التي تقوم بها الطحالب و التي تؤدي الى تكاثرها بشكل ملحوظ ، وتبعا لذلك تنشط البكتريا و تزيد من عمليات التحلل البيولوجي للطحالب ، مما يؤدي الى تقليل نسبة الاوكسجين المذاب في الماء. تترتب على ذلك اضرار جسيمة مثل القتل الجماعي للاسماك و الاحياء المائية الاخرى, و تعفن المياه و عدم صلاحيتها و انبعاث روائح كريهة منها .
(

## Slide 7: امراض يمكن ان تصيب الانسان
وثمة امراض يمكن ان تصيب الانسان من جراء تلوث المسطحات المائية بمياه الصرف الصحي :
1- امراض حمى التيفوئيد و النزلات المعوية بسبب بكتريا السالمونيلا (Salmonella).
2- امراض الاسهال بسبب بكتريا الشيجلا (Shigella).
3- امراض الجفاف بسبب بكتريا الاستؤيشا كولاي ( Escherichia Coli).
4- التهاب الكلى و الكبد والجهاز العصبي المركزي : بسبب بكتريا الليبتوسبيرا (Leptospera).
(Vibrio). 5- مرض الكوليرا بسبب بكتريا الفيبريو

## Slide 8
3- التلوث النفطي : يعد النفط من اكثر و اكبر مصادر التلوث المائي انتشارا و تاثيرا ، ذلك من خلال تسربه الى المسطحات المائية بطريقة لا ارادية ( غير متعمدة ) كما هو الحال في أنفجار آبار النفط البحرية أو غرق وأصطدام الناقلات العملاقة الضخمة في البحار والمحيطات . أو بطريقة أرادية (متعمدة) كما في بعض الناقلات البحرية التي تتعمد في ألقاء المياه المستعملة في غسيل خزاناتها في أعالي البحار، أو قبالة سواحل بعض الدول التي ليست لديها تشريعات قانونية لحماية بيئتها البحرية ومياهها الأقليمية . ويؤدي تلوث المسطحات المائية بالنفط الى موت طيور البحر والأسماك والحيتان والدلافين والأحياء المائية الأخرى .
4- مبيدات الحشرات : تنساب المبيدات الحشرية التي ترش على المحاصيل الزراعية مع مياه الصرف وتعمل على تلوث مياه القنوات والجداول بهذه المبيدات الى قتل الأسماك والأحياء المائية ، وأيضا قتل المواشي والأنعام التي تشرب المياه الملوثة بها .
5- المفاعلات النووية : تتسب المفاعلات النووية في التلوث الحراري للمسطحات المائية ، وذلك من خلال تصريف المياه المستعملة في تبريد المفاعلات الى هذه المسطحات ، ويؤدي ذلك الى أضرار كبيرة بالأحياء المائية ، مع حدوث تلوث أشعاعي للمياه .

## Slide 9
6- البلاستك : يؤدي ألقاء المواد البلاستيكية في المسطحات المائية الى قتل الأسماك والطيور والثدييات البحرية نتيجة لألتهام أكياس البلاستك العائمة ظنا منها أنها قناديل البحر التي تشكل وجبات لذيذة لها ، ومن ثم موتها نتيجة لأنسداد امعاءها. وكذلك من خلال خداع الطيور البحرية بحبيبات اللدائن الطافية فوق سطح البحر ظنا منها بيوض الأسماك فتعمل على ألتقاطها . ( حبيبات اللدائن تستعمل كمادة أولية في صناعة منتجات البلاستك ) .
7- الرصاص - الزئبق - الكادميوم : تعد من أخطر الملوثات المائية . وقد تتلوث بها المسطحات المائية . أما عن طريق غرق الناقلات المحملة بمنتجات كيمياوية تدخل فيها هذه العناصر، أو عن طريق رميها الى المسطحات المائية من قبل بعض المعامل الكيميائية التي تدخل هذه العناصر في تصنيع المواد المصنعة فيها والتي تم ذكرها في موضوع العناصر الثقيلة السامة .

## Slide 10
تلوث مياه الأمطار :
تتلوث مياه الأمطار - وبخاصة في المناطق الصناعية - لأنها تتجمع أثناء سقوطها كل الملوثات الموجودة في الهواء مثل : أكاسيد النتروجين ، أكاسيد الكبريت ... ألخ .
ومن المعروف أن ماء المطر يكون نقيا عند بدء تكونه . وأن سقوط مياه الأمطار بعد أذابتها للملوثات الغازية يؤدي الى تلوث المسطحات المائية والتربة .
تلوث المياه الجوفية :
تتلوث المياه الجوفية بكافة المواد الكيمياوية التي تتسرب الى أماكن وجود مكامن هذه المياه .كما تتلوث بفعل تسرب مياه المجاري أو تسلل مياه الأمطار الحمضية الى الطبقات الجيولوجية التحت سطحية للقشرة الأرضية . كما ويمكن أن تتلوث ببعض المعادن والأملاح التي تتواجد في الصخور المكونة لهذه الطبقات الحاملة للمياه الأرضية .