## Slide 1: التلوث البيئي المحاضرة الرابعة التــــــــــلــــوث النفطــــــــــي
اعداد
م.وفاء شمخي جبر
مدرس المادة
جامعة ديالى – كلية العلوم
قسم الكيمياء

## Slide 2: التــــــــــلــــوث النفطــــــــــي
التلوث بالنفط : هو إطلاق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة أو صلبة مصدرها النفط إلى عناصر البيئة, التي هي الهواء و الماء والتربة, مما يسبب تغييراً في وجود هذه العناصر
يؤدي تلوث البحار والمحيطات بالنفط إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة فمنها مايمكن ملاحظته وحصره والسيطرة عليه منذ بداية التلوث وخلال عدة أيام وإلى شهور ومنها لايمكن حصره والسيطرة عليه لأن أثاره الخطيرة لا تظهر إلا بعد عدة سنوات ولايمكننا السيطرة عليها .
يتوزع ضرر التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة ” الإنسان والكائنات الحية البحرية والبرية والطيور والنباتات” و يؤدي بالنهاية إلى موت وإنقراض الملايين من الكائنات الحية البحرية ومن كافة الأجناس والأنواع والأحجام وإلى تعطل أغلب الخدمات الملاحية وإلى تدمير السياحة من خلال تلويثه المياه و الشواطئ وإلى إلحاق الضرر بمحطات تحلية المياه ووصول بعض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب وإلى إنخفاض كبير في إنتاجية صيد الأسماك ، كما يدمر الأيكات النباتية وعلى رأسها غابات المانجروف بالإضافة إلى إلحاق الضرر بألاف الأنواع من الطيور حيث يؤدي النفط إلى قتل الطيور من خلال قتله إلى الأحياء البحرية كاليرقات التي يعتمد عليها في غذاؤه وأيضا من جراء تلوث الطيور ذاتها بالنفط عند قيامها بصيد تلك اليرقات.

## Slide 3
بالإضافة إلى تأثيرات أكثر خبثاً وهي الوصول إلى غذاء الإنسان, حيث تتجمّع وتخزن مركبات النفط في الكائنات الحية البحرية من أسماك وغيرها من الأصداف والقشريات والروبيان .. وتصلنا نحن البشر عبر سلسلة الغذاء عندما يأكلها الإنسان. كما أن المركبات النفطية الخطيرة و الأكثر ثباتاً تنتقل إلى الإنسان أيضا عن طريق السلسلة الغذائية حيث تختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه المركبات لها آثار سيئة بعيدة المدى لا تظهر على الجسم البشري إلا بعد عدة سنوات.
وفي الوطن العربي أصبحت مشكلة تلوث الشواطئ والبحار خطرا داهماً على النشاط البشري والاقتصادي يؤرق المهتمين بشئون البيئة حيث أن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على امتداد المناطق الساحلية والبحرية وهم بذلك يعتمدون على مياه البحر في مجالات السياحة والاصطياف وتحلية مياه البحر نتيجة لندرة المياه العذبة بالإضافة إلى استخدام البحر كمصدر للغذاء واستخراج المعادن ، وإن البحار المطل عليها الوطن العربي (البحر المتوسط، البحر الأحمر، الخليج العربي) تعتبر من أكثر البحار تلوثاً وذلك لأنها بحار شبه مغلقة حيث أن مياهها لا تتجدد إلا بعد حوالي مائة سنة أو يزيد بالإضافة إلى كثافة حركة الملاحة واستخدام هذه البحار كمستودعات للملوثات الأخرى مثل القمامة ومياه الصرف الصحي.الأشكال المتعددة لتفاعل وإنتشار النفط في الطبيعة

## Slide 4
يتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل والإنتشار بعدة أشكال والوصول إلى الهواء وإلى التربة وإلى المياه العذبة وإلى البحار أو المحيطات وبعدة أشكال مختلفة تعتمد على العديد من العوامل الحيوية والفيزيائية والجوية ,مع العلم بأن كافة هذه الأشكال هي في غاية الخطورة وقد يجتمع في موقع ما شكل واحد أو أكثر أو كافة الأشكال وكلما زادت عدد تلك الأشكال كلما زادت الصعوبة من التخلص منه .
من كل مما ذكر اعلاه يعد التلوث النفطي واحدا من اكثر انواع التلوث شيوعا واشدها خطرا على البيئة بوجه عام والحياة المائية بوجه خاص وقد ظل موضوع التلوث الناجم عن النفط موضع اهتمام الرأي العام منذ أكثر من نصف قرن . وقبل أن نلقي الضوء على أبعاد أثار التلوث النفطي نشير بأيجاز الى المصادر التقليدية للتلوث النفطي وحالة البحار الملوثة بالنفط .

## Slide 5: مصادر التلوث النفطي
يتسرب النفط والمركبات الهيدروكاربونية الى المسطحات المائية من بحار ومحيطات وبحيرات وأنهار من عدة مصادر يمكن أجمالها في:
1- تدفق زيت البترول أثناء عمليات التنقيب عن النفط في المناطق المغمورة:
مثال ذلك تدفق زيت البترول بمقدار (20 ألف جالون ) يوميــــــــــا لمدة (12 يوم) على شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة في نهاية الستينات وتكونت نتيجة لذلك بقعة زيت طولها (300 ميل ) في المحيط الهادي .
2- قيام بعض ناقلات النفط بتفريغ محتويات صهاريجها في مياه البحر .وغسل خزاناتها وتصريف مياه الغسيل الى البحر بعيدا عن الشواطئ في غفلة من الرقابة والقانون .
3- غرق الناقلات البحرية المحملة بالنفط ،مثل كارثة الناقلة ( توري كانيون )
4- حدوث تسرب أو أنفجار بالأبار النفطية البحرية أو أجهزة أنتاج النفط الموجودة في البحر أو على الشواطئ .أو حدوث تأكل كيمياوي (corrosion) في خطوط أنابيب البترول البحرية .
5- ألقاء مخلفات الصناعات البترولية والبتروكيمياوية المطلة على المسطحات المائية في المياه البحرية .حيث تقوم بعض معامل التكرير أو محطات معالجة زيت النفط الخام التي توجد بالقرب من شواطئ البحار بتصريف مخلفاتها ونفاياتها الملوثة الى مياه البحر بدون معالجة .

## Slide 6: مكافحة البقع النفطية في مياه البحر
هناك عدة طرق وتقنيات مختلفة يمكن أستخدامها في مكافحة البقع النفطية منها :
أولا: الطرق الميكانيكية :
1- أستخدام الحواجز الطافية لتسييج البقعة الزيتية والحيلولة دون أنتشار النفط .
2- أستخدام المواد الماصة التي تعرقل حركة البقعة النفطية جزيئا مثل الصوف الزجاجي والمايكا .
3- أستعمال طريقة ( الامتصاص ) بواسطة أجهزة خاصة يمكنها فصل النفط عن الماء.
4- أستعمال ( القاشطات ) وهي أجهزة تقوم بقشط طبقة النفط السميكة الطافية فوق سطح الماء. ويتم تجميع النفط المقشوط وسحبه بأستخدام المضخات .
5- أستخدام أجهزة الحزام الناقل (belt conveyer). التي تمرر حزاما معدنيا عبر طبقة النفط اللزجة حيث يلتصق النفط بالحزام .ويتم التخلص منه لاحقا.

## Slide 7
ثانيا : الطرق الكيميائية :
تستخدم بعض المواد الكيميائية التي من شلأنها تبديد البقع الزيتية والنفطية ،ومثال ذلك :
بأستعمال مواد كيميائية تعمل على تحويل النفط الى مادة جيلاتينية وتجميعها ثم سحبها عن طريق أستخدام تيار هوائي ثم التخلص منها بالحرق .
أستعمال مواد كيميائية تعمل على حرق المركبات الهيدروكاربونية ذات اللزوجة المنخفضة في النفط .
3-أستعمال عوامل مساعدة (catalysts) تعمل على زيادة سرعة الأكسدة للمركبات الهيدروكاربونية وتحللها.
مضار الطرق الكيمياوية :
أن أستخدام الطرق الكيميائية يسبب في حدوث أضرار كبيرة للبيئة البحرية منها :
1- المواد الكيميائية المستعملة لتفكيك البقعة النفطية (المعروفة بالمشتتات Dispersants) تتسبب في تسريع عملية أنتقال جزيئات النفط المفككة الى السواحل .
2- المواد الكيمياوية الحارقة للنفط تضيف الى الهواء ملوثات جديدة ( الدخان المتصاعد) وبوجه عام فأن أستخدام هذه المواد يسبب في أضافة كثير من العناصر السامة الى مياه البحار والمحيطات والخلجان . وقد أشارت دراسة ( لمنظمة السلام الأخضر ) الى أن تنقية المياه الملوثة بالنفط تتطلب أستخدام (أكثر من عشرين مادة سامة ) منها :
الكلور ، البنزين ، الفينول ، حامض الكبريتيك ، ثنائي كبريتيد الكاربون ... ألخ ، وأثار هذه المواد تعتبر أكثر خطرا على البيئة من أثار التلوث النفطي .

## Slide 8: الطريقة البايولوجية
تتعرض المواد النفطية التي تجد طريقها الى البيئة البحرية لما يسمى بالتنقية الذاتية (Self-Purification ) فبعد تبخر الأجزاء المتطايرة من النفط فأن الجزء المتبقي يتعرض لعمليات أكسدة مختلفة ، أهمها عملية الأكسدة البايولوجية (التحلل البايولوجي Biodegradation) التي تتم بواسطة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البيئة البحرية .
تتأثر عملية الأكسدة البحرية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البيئة البحرية
1- وفرة الكائنات الدقيقة التي يمكن ان تقوم بعملية التحلل البايولوجي في البيئة البحرية .
2- كمية الأوكسجين الذائب في الماء . فكلما أزدادت هذه الكمية أزداد معدل التحلل البايولوجي للنفط .
3- درجة حرارة المياه : فكلما كانت المياه دافئة ، كلما كان ذلك أفضل لأتمام التاكسد الحيوي .

## Slide 9
4- الحالة الطبيعية للمواد النفطية في المياه : فكلما كان تركيز هذه المواد قليل سهل تحللها بيولوجيا.
وقد قام العلماء بالتعرف على نحو (200 مجموعة ) من الأحياء الدقيقة المجهرية التي تتغذى على مكونات البقع النفطية . وهي تضم أضافة الى البكتريا ، أنواعا من الفطريات والخمائر . ويمكن تدجين هذه الأحياء في المختبرات العالمية تمهيدا لأستخدامها في معالجة البقع النفطية .
وقد وجد بعض الباحثين أن عددا من الأحياء الدقيقة المجهرية التي تستطيع تحليل المواد النفطية يمكنها في الوقت نفسه تحويل البقع النفطية يمكنها في الوقت نفسه تحويل البقع النفطية الى قطرات دقيقة جدا في الماء ، ومن أمثلة هذه الأحياء الدقيقة .أنواع البكتريا التالية :
A- Pseudomonas
B- Arthro bacteria
C- Cornye bacteria

## Slide 10
رابعا: الإحراق بموقع بقعة الزيت :
الهدف من احراق الزيت هو إزالة بقعة الزيت من سطح الماء, ويتم ذلك بتجميع بقعة الزيت وإحاطتها بحواجز مقاومة للحريق ومن ثم احراق البقعة في مكانها. وتخضع عملية الإحراق لإجراءات وقائية لتحديد فاعلية استخدامها, وعادة ماتكون هذه العملية أخر حلول المكافحة وبعد موافقة الجهات المختصة متمثلة بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
خامسا : تنظيف الساحل :
تعتبر عملية تنظيف السواحل المتضررة بالزيت من أعقد عمليات المكافحة وأعلاها من ناحية التكاليف نظرا لخصائص الزيت وصعوبة استخلاصه وتنظيف الساحل منه. وتستخدم في أعمال التنظيف عدة معدات ويعتبر من أعمال المكافحة الميكانيكية ومنها معدات الحفر والتجميع اليدوية, وكذلك المعدات الثقيلة كسيارات الشفط ومضخات الماء والبخار وحاويات تجميع الزيوت ومخلفاتها وغيرها.

## Slide 11
سادسا: المعالجه والتخلص من المخلفات :
تترك حوادث انسكاب الزيوت كميات هائلة من المخلفات وكذلك كميات كبيرة من الزيوت مختلطة بالماء, فيجب مراعاة تجميعها أولاً بأول وتوفير المرادم المؤقتة والمعدات اللازمة ليتم التخلص منها بصورة سليمة بيئيا.ً
سابعا: عمل لاشئ :
من الأفضل في بعض حالات التسرب النفطي عمل لاشئ, وترك الزيت يتحلل طبيعياً بواسطة حركة الأمواج او بواسطة المد والجزر. و تتبع هذه الطريقة بعد دراسة اثار الزيت المنسكب والمنطقة المتواجد فيها ومدى جدوى عمليات المكافحة ويتم على ضوء ذلك التقرير من قبل الجهة المختصة متمثلة بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة عن كيفية المكافحة او ترك الزيت ليتحلل طبيعياً.