## Slide 1: محاضرات في التلوث البيئي قسم الفيزياء- المرحلة الرابعة م. جاسم محمد عبد اللطيف

## Slide 2: المحاضرة العاشرة الفصل الثالث تلوث الهواء

## Slide 3: تأثيرات الدقائقيات (Particales effects) : ان حجم الضرر بسبب التلوث الدقائقي في الهواء يتوقف على حجم تلك الدقائق وعلى الزمن الذي تحتاجه للاستقرار في الاجواء ، فإن حجم الدقائق الذي يزيد عن (50 µ) فتكون خطورتها التلوثية قصيرة المدى. -هناك علاقة بين نوعية الدقائق واقطارها وتأثيرها على البيئة والصحة ، نذكر من هذه التأثيرات التالي:- أولا"-على الوسط البيئي؛- تمتص الدقائق العالقة في الهواء بعضا" من الاشعاع الشمسي كما انها تعكس قسما" من الاشعاع وتعيده الى الفضاء الخارجي قبل وصوله سطح الارض وبذلك فانها تحجب الضوء عن سطح الارض والكائنات الحيه عليه. ان زيادة مقدارها عن (1%) من القدرة الانعكاسية تسبب خفض في درجة حراره الارض بمقدار (17 Co) ، كما ان التركيز العالي الدقائق المختلفة تؤثر في انها تخفض نسبه الاشعة فوق البنفسجية الطبيعية مما يزيد في زيارة البكتيريا المرضية ويقل تشكيل فيتامين D تحت تاثيرها ، كما ان تراكيز الدقائق توفر انوية تكاثف تزيد من الضباب الدخاني.

## Slide 4
ثانيا"-على الكائنات الحية والتربة:-
تعتبر الدقائق المعلقة في الهواء التي يزيد قطرها ما بين (0.1-10) مايكرومتر اكثر الجزيئات تأثيرا" و تلوثا" للهواء وذلك لأنها :-
أ- تشكل القسم الاكبر من الدقائق الملوثة
ب- تحدث اكبر ضررا" بالجهاز التنفسي لانها تستطيع الوصول الى اعماق الجهاز التنفسي و تترسب على فتحات الثغور وتقلل من مساحات التربة وتعيق تبادل الغازات وخاصه في الاوساط الزراعية الرطبة.
ج- تحتوي على دقائق معدنية وعضوية و مواد مشعة وبكتيريا وعناصر ثقيلة التي يمكن ان تؤثر على الاحياء كافة تأثيرا" سميا" بما فيها احياء التربة.

## Slide 5
عوالق دقائقية خطرة (Dangerous Particles)
توجد بعض الجزيئات الدقائقية تكون خطرة جدا على حياة الكائنات الحية سواءً اذا كانت تعيش فوق الارض أو تحت سطح الارض نظرا لسميتها الشديدة نذكر منها :-
1- التلوث بالفلزات
أزداد تعامل الإنسان مع الفلزات المختلفة ولأغراضه المختلفة ولأنها لا تستحدث ولا تفنى فهي تبقى إلى الأبد وبعض مركباتها أكثر خطورة من الأخرى مثل مركبات الرصاص والزئبق والبعض الأخر ضروري للحياة بكميات صغيرة وجميعها لها الإمكانية لأن تصبح ملوثات رئيسة وتكون ملوثات خطرة للمواطن البيئية المائية أما بواسطتها أو بواسطة أملاحها السامة التي تكون ثابتة , ويمكن تعريف هذه العناصر على إنها تلك العناصر الموجودة بتراكيز قليلة في النظام الحيوي الطبيعي . أو أنها مواد غير عضوية ضرورية لا تنتج بواسطة النبات ولا الحيوان وتقسم إلى عناصر كبيرة وعناصر صغيرة , وأطلق مصطلح المعادن الثقيلة Heavy Metals على كل العناصر التي تمتلك كثافة عالية نسبياً إذ تكون الكثافة النوعية للمعادن الثقيلة أكبر بخمسة مرات من كثافة الماء وتكون بعض هذه العناصر سامة حتى في التراكيز الواطئة مثل عناصر الرصاص والكادميوم والزئبق , والبعض أشار إلى أنها تلك العناصر التي توجد في الطبيعة بكميات قليلة كذلك فأن احتياجها من قبل الجسم تكون بكميات قليلة أو نزرة جداً وخاصة العناصر التي لها وظائف بايولوجية مثل الخارصين والمنغنيز والحديد وغيرها . ويمكن تقسيمها بالاعتماد على مقاييس معينة فمنهم من قسمها بالاعتماد على كثافتها إذ قسمت إلى مجموعتين هي العناصر الثقيلة والتي تزيد كثافتها عن (5 غم / سم3) وأعدادها الذرية أكثر من (20) وتسمى هذه المجموعة بالعناصر الثقيلة , أما المجموعة الثانية فتسمى بالعناصر الخفيفة التي تكون كثافتها أقل من المجموعة الأولى , كما قسمت من حيث أهميتها إلى مجموعتين الأولى هي العناصر النزرة الأساسية Essential Trace Elements وهي العناصر التي لا يمكن للعديد من الفعاليات الحيوية أن تتم بدونها مثل الكوبلت و الحديد والنحاس والمنغنيز والخارصين , أما المجموعة الثانية فهي العناصر النزرة غير الأساسيةNon- Essential Trace Elements والتي ليس لها أهمية حيوية كيميائية وتشمل هذه المجموعة الملوثات الأكثر أهمية في البيئة المائية مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وغيرها .

## Slide 6
ومن الأمثلة عليها :-
أولاً – عنصر الرصاص Pb
عند صناعة تكرير النفط يضاف الرصاص بنسبة تتراوح (0.4-0.84) على هيئة رابع اثيل الرصاص أو رابع مثيل الرصاص على الوقود وخاصة وقود السيارات كعامل لكتم الفرقعة التي تحدث عند اشتعال الوقود بالهواء في المحرك.
يتحول الرصاص العضوي الى صورة غير عضوية ويخرج من عوادم السيارة على شكل جزيئات محملة بالأملاح للرصاص المختلفة مثل اكاسيد وكلوريدات وبروميدات الرصاص التي تتحول في الجو الى كاربونات الرصاص والتي تكون معظم جزيئاته اصغر من 0.5 µ مما يجعلها سهلة الانتشار، اذ انها تحمل في الهواء الى مسافات بعيدة ولا تترسب إلا بعد ايام وتقدر كمية الرصاص المنبعث من السيارات بحدود 500 الف طن بالسنة. ان الرصاص معدن سام يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة ، حيث انه يتراكم في الانسجة ويسبب الصداع والضعف العام والآم والتشنج ، اما آثاره البعيدة فأنه يسبب التخلف العقلي وشلل المخ ، هناك علاقة بين تركيز الرصاص في جسم الاطفال وانخفاض مستويات الذكاء لديهم وكما يوجد دلائل تشير الى انه له ايضا" علاقة بحالات التشلوه الخلقي كالصمم(أو ضعف السمع) والعمي.
أ – مصادره :
1 – يوجد كمكون طبيعي في الهواء والماء والبيئة الحياتية .
2 – يوجد في القشرة الأرضية .
3 – يخرج مع منبعثات السيارات مع العادم بسبب إضافة رابع أثيل الرصاص في الكازولين كمانع للفرقعة .
4 – ينتج من مصاهر الرصاص .

## Slide 7
ب – التأثيرات الحياتية :-
1 – مثبط أنزيمي قوي لأنه يدخل في تركيب الأنزيم خصوصاً مع مجموعة (SH- Sulfhydryl) .
2 – يثبط تخليق الهيم والاستفادة من الحديد في الجسم .
3 – يؤدي التعرض المزمن الثقيل له إلى تلف كلوي .
4 – يتعارض مع الخصوبة ويسبب اضطرابات طمثية عند الأنثى .
5 – أشد شكل سريري من التسمم بالرصاص تلف في الدماغ . ينتج عنه خرقاً وتغيرات طفيفة في الاتجاه العقلي وبلادة وذاكرة ضعيفة وعدم قدرة على التركيز وقلقاً وتهيجاً مفرطاً .
6- له تأثيرات مشوهة للجنين في القوارض .
7 – يترسب معظم الرصاص في العظام وربما يمتص إلى داخل الجسم .
8 – التسمم المعتدل للجهاز العصبي بالرصاص قد يسبب زيادات في العصبية وكآبة ولامبالاة وفقدان الطموح وزكاماً متكرراً وعصابا نفسياً خفيفاً .

## Slide 8
ثانياً : الزئبق Hg
يتحول الزئبق اللاعضوي الى صورة عضوية سامة هي مثيل الزئبق عن طريق بعض الكائنات الدقيقة ويتركز في المنتجات الغذائية ، ويعتبر الزئبق ملوثا" خطيرا" لانه يتواجد في صورة بخار الزئبق ويسبب بخاره ضررا للجهاز العصبي المركزي واهم مصادره الزئبق الجوي هي الاصباغ والمصانع ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومحطات تصنيع الزئبق.
أ- مصادره : طبيعية وصنعيه وله استخدامات مختلفة وهي :
1- تستخدم أقطاب الزئبق الكهربائية في إنتاج الكلور بواسطة التحليل الكهربائي للماء المالح.
2 – يستخدم في صنع كلوريد الفينيل .
3 – تستخدم مركباته كمبيدات للفطريات على البذور وضد الغرويات في صناعة الورق .
4 – يستخدم في البطارية الجافة القلوية .
5 – ينتج من احتراق الفحم .
6 – يستخدم في صناعة حشوه الأسنان .
ب – تأثيراته على الحياة :
تجمع الزئبق في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب تلف للدماغ فقد سبب تسمم الإنسان بمركب مثيل الزئبق إلى تلف شديد للجهاز العصبي متصفاً بفقدان الإحساس عند نهايات الأطراف وفي مناطق قرب الفم وبفقدان التوازن في المشي والكلام غير الواضح وبنقص في الرؤيا وبفقدان السمع .
ج - من حوادث التسمم بالزئبق المشهورة هي :
1 – التسمم في خليج ميناماتة في اليابان .
2 – التسمم في الخبز المصنوع بالبيوت من حنطة معفرة بمبيد فطري هو مثيل الزئبق في العراق سنة 1972 .

## Slide 9
ثالثاً : الكادميوم Cd
أ – مصادر التلوث نتيجة لاستخداماته الكثيرة :
1 – بطاريات النيكل – كادميوم القابلة على إعادة الشحن .
2 – يدخل في تركيب السبائك .
3 – يدخل في عمليات الطلاء بالكهرباء .
4 – يستخدم كملدن في لدائن البوليفينيل .
5 – يدخل إلى البيئة من مصاهر الخارصين والرصاص والنحاس .
6 – ينتج من حرق اللدائن والأصباغ وبطاريات النيكل – كادميوم .
7 – يدخل في دخان السكائر .
8 – يدخل الممرات المائية من مياه فضلة الصناعة وخصوصاً صناعة السبائك المعدنية والطلاء الكهربائي وبالانحلال من الأشياء الحديدية المغلونة .
9 – يدخل إلى الطعام من علب الفلز ومن الآنية المطلية .
ب – تأثيراته :
1 – استنشاق قصير لأبخرة أوكسيد الكادميوم يمكن أن يؤدي إلى تبدلات رئوية شديدة حتى (مميتة) من ضمنها انتفاخ الرئة .
2 – يؤدي الكادميوم إلى عقم سريع جداً في الحيوانات وبرهن على أن الكادميوم ومركباته تحدث أوراماً خبيثة في الفئران .
3 – يؤدي الكادميوم إلى ضغط دم عالي في الفئران والأرانب والكلاب وربما يترافق مع أمراض القلب في الإنسان .
4- التسمم بالكادميوم يتلف الكليتين والكبد .
5- يتضمن التسمم بالكادميوم استبدال الخارصين الموجود في أنزيمات معينة بالكادميوم الذي يمنع العمل الصحيح للنزيمات .
ج – أهم حوادث التسمم به :
حادثة التسمم بالكادميوم في اليابان سنة 1946 التي نتج عنها تبدلات في العظم وسمي الاعتلال ب itai – itai Kyo إذ كان الألم من الضغط على العظم وخصوصا الفخذ والعمود الفقري والأضلاع .

## Slide 10: رابعاً : البريليوم
أ – مصادره :
1 – يدخل في صناعة السبائك مع النحاس والألمنيوم وفلزات أخرى .
2 – يستعمل في المفاعلات النووية لأنه ضعيف في مسك النيوترونات .
3 – استخدم سابقاً في المصابيح الفلورية وعلامات النيون (وقد أهمل استخدامه حالياً) .
ب – تأثيراته :
1 - التسمم بالبريليوم إذا كان من الهواء ممكن أن يؤدي إلى تقرحات في العين والجلد وإلى التهاب في الرئتين والأنف والحنجرة والأغشية المخاطية لكل من القصبات والتشعبات القصبية .
2 – يمكن أن تشمل تأثيرات متأخرة أو مزمنة سعالاً وآلام صدر وقصراً في التنفس عند الإجهاد وفقدان وزن وتغير لون الجلد المعتم بسبب نقص الأوكسجين في الدم وضغطاً واطئاً وحصى في الكلية وتوسعاً في القلب والكبد والطحال .
3 – يعرف البريليوم بأنه مسرطن للرئتين في حيوانات التجربة كالفئران والأرانب , وهناك دليل أيضاً على أن العمال المعرضين مهنياً حالات متزايدة من سرطان الرئة والكبد وقناة الصفراء وكيس الصفراء .

## Slide 11: خامسا": الفلور(F)
ينتج عن صناعة الالمنيوم والاسمدة الفوسفاتية وله تاثيرات ضارة حتى لو كانت بتراكيز قليلة ويمتص من قبل اوراق النبات ويتركز في الانسجة ويتراكم في الخلايا بشكل تدريجي ثم ينتقل الى الانسان من خلايا التغذية النباتية والحيوانية. يتاثر النحل بالفلور ، حيث يبطئ نموه ويقلل انتاجه من العسل لأنه يصل الى النحل عن طريق الرحيق للازهار التي يتغذى عليها.
فلزات أخرى :
أولاً : زركونيوم
أ – مصادره :
يستخدم كمادة مانعة للتعرق في الدهون والرذاذات المزيلة للروائح (حالياً منع تسويقها إلى أن يثبت الصناعيين سلامتها) .
ب – تأثيراته :
1 – يمكن أن يسبب طفح جلدي عند بعض الأفراد .
2 – عند استنشاق رذاذه يسبب مرض الرئة طويل المدى يسبب استجابة التهابية (ورماً حبيباً) في نسيج الرئة .
ثانياً : السلينيوم
عنصر ضروري ولكن الكميات الزائدة منه سامة للإنسان والحيوانات , ومسرطنة لبعض الحيوانات .
يؤدي التسمم بالسلينيوم في البشر إلى :-
1 – تغير لون الأسنان وتحللها .2 – اصفرار لون الجلد .3 – طفح جلدي .4 – التهاب مفاصل مزمن .5 – خزب oedema .6 – اضطرابات معوية معدية .
7 – فقدان الشعر والأظافر .

## Slide 12
ثالثاً : النيكل
-أن أبخرة النيكل مسرطنة للحيوانات والبشر .
- ويمكن أن يتلف الجهاز التنفسي بسرعة .
رابعاً : القصدير
- القصدير غير العضوي ذو سمية واطئة بينما القصدير العضوي ذو سمية عالية .
- حامضية الأغذية المعلبة في القصدير تسبب ذوبانيته ولكن الطلي بالورنيش يمنع ذلك .
- يتجمع في قلب الإنسان .
خامساً : الأنتيمون
يؤثر في عضلات القلب ويسبب اضطرابات في الجلد .
سادساً : الزرنيخ
- يستخدم كمبيد وهو غير سام ولكن مركباته سامة ومسرطنة .
- يدخل الجسم مع التبغ (الذي يأتي من مبيدات الزرنيخ) ويمكن أن يكون مسؤولاً عن السرطان بين مدخني التبغ .
سابعاً : الخارصين
عنصر أساسي وضروري للأحياء وهو مكون للعديد من الأنزيمات , وفي التراكيز العالية قد يكون ساماً لبعض الأحياء ويعتمد سميته على درجة الحرارة والحموضة والأوكسجين الذائب .

## Slide 13
ثامناً : الكروم
عنصر سام للبشر يحدث :
1 – تورمات رئوية عندما يستنشق .
2 – محسس قوي للجلد .
تاسعاً : الفضة
يستخدم كمطهر للماء في بعض الأحيان , وله استخدامات مختلفة .
كميات أكثر من (1) غم تسبب تلطخاً غير محبب (أزرق – رمادي) ثابت في الجلد والعينين والأغشية المخاطية .
ملاحظة : الفلزات الثقيلة هي فلزات تتميز بأن لها كثافة أو عدد ذري أو كتلة ذرية مرتفعة نسبيًا مثل الفلزات الانتقالية، وبعض أشباه الفلزات، واللانثانيدات، الأكتينيدات.
تتواجد الفلزات الثقيلة بصورة طبيعية في النظام البيئي، مع اختلافات كبيرة في التركيز. لكن ازياد نسبها مؤخراً يرجع إلى المصادر الصناعية والنفايات الصناعية السائلة والنض أيونات الفلزات من التربة إلى البحيرات والأنهار والأمطار الحمضية، والتلوث الحادث من النفايات المتأتية من الوقود بشكل خاص.

## Slide 14
2- مركبات الكلوروفلوروكربون
تنتج هذه المركبات من صناعات عديدة أهمها الأيروسول التي تحمل المبيدات أو بعض مواد تصفيف الشعر أو مزيل روائح العرق وكذلك تستخدم مركبات الكلورفلوروكربون على هيئة سائل في أجهزة التكيف والتبريد ثلاجات المنازل. كما أن إحراق النفايات المنزلية إحراق غير كامل يؤدي إلى انتشار هذه المركبات في الجو، وسياتي ذكرها بالتفصيل في الفصل القادم.
3- الكائنات الدقيقة أو الميكروبات
تنتشر في الهواء أنوع عديدة من البكتريا والفطريات في حالة ساكنة وتصيب الإنسان إذا توفرت الظروف الملائمة. ومن أجناس البكتريـــا، Yersina ، Streptococcus Mycobacterium ، Corynebactrium، أما الفـطـريـــات Pentium ،Candida ، Aspergillus ويعتبر فيروس الأنفلونزا أكثر الفيروسات انتشاراً في الهواء. تستخدم الميكروبات في الحروب الجرثومية لسهولة انتشارها في الهواء وتسبب أمراضاً فتاكة بالإنسان ومن اشهر هذه الميكروبات في وقتنا الحاضر الجمرة الخبيثة التي تسببها Bacillus anthrax ويعتبر الهواء موصل جيد للعدوى مثل الطاعون Pasture plague Upsets والجدري الذي يسببه فيروس Small pox.
4- الرادون
الرادون هي مادة تنتج عن التحلل الطبيعي للمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم الموجودة في التربة. تختلف كمية الرادون في التربة حسب التركيب الكيميائي للتربة، وينتقل من التربة إلى الهواء مع ذرات الغبار. تعتمد سرعة وكمية دخوله إلى الهواء على حالة الطقس ونفاذية التربة وعلى درجة رطوبة التربة، ويصعب تمييز وجوده في الهواء لأنة لا يرى وليس له رائحة أو طعم. ويعتبر الرادون الموجود في الهواء سبب رئيسي لسرطان الرئة ويتسبب سنويا بموت آلاف الأشخاص. يتواجد الرادون في كل مكان تقريبا, في الهواء الخارجي والمنزلي ويشتد تركيزه كلما اقتربنا من سطح الأرض, فمثلا يكون تركيزه في الطبقات السفلى من البناية أكبر منه في الطبقات العليا، ويمكن التخفيف من تركيزه داخل المنزل عن طريق التهوية الجيدة.

## Slide 15
5- الأسبستوس
يوجد في الهواء كذلك عدد من المواد تأخذ شكل جزيئات أو جسيمات أو حبيبات كالأسبست الذي يسبب مرض الأسبيستوس Asbestos وسرطان الرئة الذي ينتشر بين عمال المصانع والمناجم والأسبستوس هو مجموعة من المعادن الطبيعية لهل القدرة على مقاومة الحرارة والتحلل الكيميائي, وتختلف عن باقي المعادن من خلال تركيبها البلوري الذي يكون على شكل ألياف رفيعة وطويلة. وبسبب مقدرته على تحمل الحرارة الشديدة، فإنه يستخدم بكثرة في أعمال البناء كعازل ضد الحرارة. لقد أظهرت الأبحاث العلمية والطبية التي أجريت على العمال أن الكثير من حالات السرطان والمشاكل التنفسية الأخرى مرتبطة بشكل كبير باستنشاق ألياف الأسبستوس أثناء العمل. وبسبب المخاوف من أي تأثير محتمل قد ينتج عن الأسبستوس المستخدم كعازل في بناء المدارس والجامعات, باشرت العديد من الدول بعملية إزالته من أبنيتها الرسمية. لكن عملية إزالته مكلفة جدا عدا على أن مثل هذه العملية قد تزيد من احتمال تعرض الناس له.

## Slide 16
الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود ومخلفات الصناعة
تعتبر ملوثات الهواء المتشكلة من احتراق الوقود بأشكاله المختلفة من أكثر الملوثات انتشاراً وتأثيراً في النظام البيئي . وينتج عن احتراق الوقود الكامل غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وكميات قليلة من أكاسيد الكبريت والنيتروجين ، أما الاحتراق غير الكامل للوقود فينتج عنه غازات ومركبات مختلفة تلوث الهواء وأهمها :-
1- مركبات الكربون مثل أول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد الكربون (CO2 ) والهيدروكربونات Hydrocarbons .
2- مركبات الكبريت وأهمها ثاني أكسيد الكبريت ( SO ) الذي يمكن أن يتحول إلى ثالث أكسيد الكبريت SO3 والذي يتحول بدوره إلى حمض الكبريت ((H2SO4 في وجود الرطوبة الجوية المرتفعة أو الماء .
3- أكاسيد النيتروجين وأهمها أول أكسيد النيتروجين No وثاني أكسيد النيتروجين NO2 .
4- الهباب soot ( وهو جزيئات صغيرة من الكربون لا يزيد قطرها عن ميلي ميكرون ، ويمكن أن تتحد مع بعضها البعض وتشكل جزيئات أكبر ) . والدخان والغبار الذي يتألف من جزيئات الكربون والرماد والمعادن المختلفة .
5- الرصاص والمواد المسببة للسرطان مثل مادة البنزوبرين 3 - 4 Benzopyrene وغيرها .
وتعتبر السيارات ووسائل النقل المختلفة المصدر الرئيسي في تلوث الهواء وتصل كمية الغازات الملوثة التي تنفثها السيارات في الهواء إلى 60% وأكثر من كمية الغازات الملوثة للهواء . وتلعب وسائل التدفئة ومحطات الطاقة الكهربائية وحرق النفايات أيضاً دوراً كبيراً في تلويث الهواء بالغازات والجزيئات المختلفة كما يوضحها الجدول التالي :

## Slide 18
بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة ، تنتج الملوثات من الصناعات المختلفة فإضافة إلى الغازات الملوثة الناتجة من احتراق الوقود اللازم لهذه الصناعة تطلق الصناعات العديد من الملوثات كمخلفات للعملية الصناعية . فصناعة النفط مثلاً تتلوث الهواء بأكسيد الكبريت والنتروجين وأول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين (H2S) ، وتطلق صناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية غاز فلور الهيدروجين (HF) وغيره من مركبات الفلور . وتوجد السيليكات في الهواء المحيط بمصانع الأسمنت وتكثر أكاسيد الحديد في المناطق التي توجد فيها صناعة الحديد والصلب . والغبار وجميع أشكال الجزيئات الصلبة الأخرى الناتجة عن النشاطات الصناعية والتي تترسب في التجمعات السكانية تشكل مشكلة مستقلة بذاتها . وتبني الدراسات أن 75 مؤسسة صناعية أمريكية تطلق سنوياً 550 طناً من الزئبق الذي يلوث الهواء والماء والتربة . كما يترسب في الكيلومتر المربع الواحد 34 طناً من هباب الكربون الناتج عن النشاطات الصناعية .